## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

АНАЛИЗАТОР ГАЗОРТУТНЫЙ ПЕРЕНОСНОЙ АГП-01-2М

Микроконтроллерный вариант широко известных анализаторов газортутных переносных АГП-01М; АГП-01-2М.

Предназначен для лабораторных и полевых измерений службами экологии, геологоразведки и санэпиднадзора содержания парообразной ртути в атмосферном и почвенном воздухе.

При использовании специальных методик и вспомогательных приборов для выделения ртути (БВР, УВ-1 и т.п.) позволяет измерять содержание ртути в воде, минеральном сырье, почвах, донных отложениях, осадках сточных вод.

Для прямого определения очагов загрязнения (разливов ртути) предусмотрен режим измерения высоких концентраций ртути – ПОИСК.

Реализация программного управления позволила:

а) уменьшить массу и габариты прибора;

б) обеспечить точность измерения не хуже 25%;

в) автоматизировать процесс измерения, обработки результатов и индикации;

г) выводить на индикатор массу (мг) или концентрацию (х10-3мкг/м3);

д) запоминать результаты измерения с последующим выводам на индикатор;

е) осуществлять дистанционный запуск процесса измерения;

ж) выводить информацию из памяти контроллера в персональный компьютер (ПК) для дальнейшей обработки;

з) осуществлять непрерывную проверку функционирования всех узлов анализатора и отображать результаты проверки на индикаторе;

и) отображать ход процесса измерения на цифровом индикаторе;

к) осуществлять регистрацию динамики изменения входной информации в процессе измерения.

Функции д), е), и) позволяют реализовать на базе анализатора АГП-01-2М и ПК  автоматизированное рабочее место (АРМ).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений, мг/м3 от 0,0001 до 0,1

Объём проб анализируемого воздуха, л  0,5; 1,0; 5,0; 10,0

Время измерения, мин.                 0,5; 1,0; 5,0; 10,0

Диапазон рабочих температур, оС       от 0 до 40

Масса, не более, кг                                       5

Габаритные размеры, мм                398х186х144

Потребляемая мощность, не более Вт    5

Источники питания анализатора АГП-01-2М

1. Блок питания аккумуляторный.

2. Блок питания стабилизированный (сетевой c зарядным устройством).