## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Анализатор ртути РА-915+

В состав аналитического ртутного комплекса входят: собственно анализатор РА-915+, приставка РП-91 для определения содержания ртути в водных растворах методом "холодного пара", приставка РП-91С используется для прямого определения содержания ртути в почве, горных породах, донных отложениях и пробах с малой долей органических веществ методом пиролиза и приставка ПИРО915 используетсядля измерения концентрации ртути в жидких и твердых пробах — сложного состава методом пиролиза без предварительной минерализации. Ртутный аналитический комплекс представляет собой самую современную разработку и по совокупности своих аналитических характеристик не имеет мировых аналогов. Передовые технологии, используемые при производстве комплекса, гарантируют его исключительную надежность и придают ему множество функциональных возможностей. Оригинальная оптико-электронная схема комплекса обладает ультранизким пределом обнаружения ртути в режиме прямых измерений (без предварительного концентрирования), высокой селективностью анализа и широким динамическим диапазоном измерений. Анализ образцов со сложной матрицей методом пиролиза не требует предварительной пробоподготовки. Аналитический комплекс рассчитан на работу в лабораторных и полевых условиях. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: Рекордно низкий предел обнаружения ртути в воздухе в режиме непрерывных измерений (без предварительного накопления на сорбентах) 0,002 мкг/м3 ( 2 нг/м3) при односекундном осреднении сигнала, 0,3 нг/м3 – при 30 сек осреднении сигнала. Широкий динамический диапазон: 2-20 000 нг/м3 - в непрерывном режиме 5 000-200 000 нг/м3 - в режиме больших концентраций Высокая селективность анализа Экспрессный анализ проб со сложной матрицей Дружественный компьютерный интерфейс Визуализация хода анализа Возможность работы в полевых условиях от встроенных аккумуляторов Возможность проводить измерения содержания ртути в атмосферном воздухе с движущихся носителей ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РТУТНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ РТУТИ В ПРИРОДНЫХ СРЕДАХ И С КОНТРОЛЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. Выявление ртутных загрязнений поиски и локализация ртутного загрязнения вне и внутри помещений в непрерывном режиме анализа воздуха контроль процесса демеркуризации при использовании любых химических реагентов оценка качества демеркуризационных работ определение содержания ртути в строительных материалах и смывах с поверхностей Решение задач, связанных с проблемами профпатологии и токсикологии анализ биологических объектов (моча, кровь, волосы, выдыхаемый воздух) скрининговое обследование населения выявление групп риска инструментальный контроль над ходом лечения ртутной интоксикации и последующей реабилитации Экспресс-анализ сложных объектов сырье и промышленная продукция эколого-геохимические пробы, биологические материалы, пищевые продукты, косметические и медицинские препараты горючие полезные ископаемые (углеводородный газ, газоконденсат, нефть и нефтепродукты, уголь, торф и горючие сланцы) Геолого-геохимические исследования Изучение природных и техногенных циклов ртути: определение содержания ртути в атмосферном воздухе, природных газах, водах, горных породах, рудах, нефтях и газоконденсатах поиски месторождений полезных ископаемых по газовым, водным, литохимическим и биогеохимическим ореолам рассеяния ртути геохимическое картографирование и локализация зон разломов Экологические исследования непрерывный мониторинг содержания ртути в атмосфере и в выбросах промышленных предприятий любые виды экологических исследований техногенных ореолов ртути, выявление источников выбросов