## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Анализатор ртути Юлия-5КМ

в 2-х модификациях,  предназначен  для анализа газовых сред, а также (при необходимости) для анализа жидких проб и твердых образцов, предварительно переведенных  в раствор в процессе пробоподготовки.

Одной из отличительных особенностей анализатора ртути "Юлия-5КМ" от анализатора ртути "Юлия-5К" является наличие "золотого сорбента", позволяющего концентрировать пары ртути газовых сред.

| Диапазон измерений массовой концентрации общей ртути | Юлия-5КМ мод. 1 | Юлия-5КМ мод. 2 |
| --- | --- | --- |
| для воздуха, мг/м3 | от 0.0001 до 0.016 | от 0.000001 до 0.016 |
| для жидких сред, мкг/дм3 | от 0.1 до 2.0 | от 0.001 до 2.0 |
| Погрешность анализатора, %, не более для жидких проб: - в поддиапазоне от 0,001 до 0,1 мкг/дм3, не более - в поддиапазоне от 0,1 до 2,0 мкг/дм3, не более для газообразных проб: - в поддиапазоне от 0,000001 до 0,0001 мг/м3, не более - в поддиапазоне от 0,0001 до 0,002 мг/м3, не более - в поддиапазоне от 0,002 до 0,016 мг/м3, не более | 10-15 | 20 10 20 10 15 |
| Время одного измерений, мин., не более | 2,5 мин | 2,5 мин |
| Объем жидкой пробы, см3 | 1.0 | 1.0 |
| Объем прокачиваемого воздуха при его анализе, дм3 | 0.12; 0.25; 0.5; 1.0 | 0.12; 0.25; 0.5; 1.0 |
| Нижний предел обнаружения: |  |  |
| для воздуха, мг/м3 | 0.00001 | 0.000001 |
| для жидких сред, мкг/дм3 | 0.02 | 0.001 |

Комплект поставки

| Анализатор | 1 шт. |
| --- | --- |
| Комплект ЗИП | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации и паспорт | по 1 экз. |
| Методика поверки | 1 экз. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Стандартный образец на ртуть | 10 амп. |
| Хлорид олова | 0.1 кг. |