## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

Дозиметр гамма излучения ДБГ-06Т предназаначен для измерение мощности экспозиционной дозы (МЭД) фотонного излучения на рабочих местах, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения, контроля радиационных упаковок и радиоактивных отходов, радиоактивности почв, материалов и т.д.

Форма представления информации: 
режим "Измерение"
режим "Поиск"

Пределы измерения: 
режим "Измерение": 0,01мР/ч...99,99мР/ч; 
режим "Поиск": 99,99мР/ч...99,99Р/ч; 0,1...999,99м3/ч

Питание, потребляемая мощность -автономный источник питания (гальванический элемент типа "Корунд")

Габаритные размеры, мм - 46х76х160

Масса, кг - 0,5