## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

### ДКГ-05П ("Вояж") дозиметр

Технические характеристики

Назначение: 	измерение мощности эквивалентной дозы фотонного излучения одновременно в   кабине (1канал) и в кузове (3 канала) специальных автомобилей, предназначенных для перевозки радиоактивных веществ

Энергетический диапазон: 	0,08…3,0МэВ (БД-1); 0,12…3,0МэВ (БД-2-4)

Форма предоставления информации:  цифровая индикация; звуковая и световая сигнализация о превышении не менее двух пороговых значений мощности дозы по каждому каналу с автоматическим вычитанием заданного значения фона

Пределы измерения:   мощность эквивалентной дозы: 0,1…100мкЗв/ч(блок БД-1);                          1…10000мкЗв/ч (блоки БД-2-4); эквивалентная доза: 1…10000мкЗв

Погрешность:	±30%

Исполнение:   общепромышленное

Состав:           блок детектирования (БД-1) для кабины; (БД-2-4) для кузова;

устройство индикации (УИ-139)

Габаритные размеры, мм:	диаметр 65х450 (БД-1);

диаметр 65х200 (БД-2-4);

250х180х95 (УИ-139)

Масса, кг:	                                    2,5(БД-1); 1,0(БД-2-4); 4,0(УИ-139)