## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

ДКГ-14П
индивидуальный двухканальный дозиметр

(эн. диапазон 20-3000 кэВ, два датчика крепятся на запястья.)

Назначение дозиметра ДКГ-14П:

прибор предназначен для индивидуального контроля дозовых нагрузок на руки или все тело оператора.

Основные сведения и технические характеристики:
* Тип детектора: СБМ-21
* Число каналов измерения: 2
* Диапазон измерения мощностиэквивалентной дозы, мк3в/ч: 1 - 105
* Диапазон измерения эквивалентной дозы, мк3в: 1 - 107
* Основная погрешность измерениймощности дозы, дозы и установки порогов, %: ±25
* Диапазон энергий фотонного излучения, МэВ: 0,02 - 3,0
* Число устанавливаемых пороговсигнализации по мощности дозы и дозе: 1;3;10 и т.д. во всех декадах диапазона измерения
* Диапазон рабочих температур, °С: от -10 до +40
* Габаритные размеры измерителя, мм: 120x60x25 мм
* Масса, г, не более: 150 

В дозиметре "ДКГ-14П" отображение информации на жидкокристаллическом дисплее об измеряемой величине (3 цифры) и единице измерения, текущее значение мощности дозы в каждом канале отражается через 2с, о дозе - по вызову пользователя.

Дозиметр "ДКГ-14П"представляет собой миниатюрный, прямопоказывающий двухканальный прибор для измерения мощности эквивалентной дозы и дозы фотонного излучения. При контроле облучения рук детекторы располагаются на запястье, при контроле всего тела - в нагрудном кармане.

Имеется звуковая сигнализация о превышении порогов по мощности дозы и дозе с индикацией канала. Сохранение индивидуальной дозы в каждом канале в течение года при отключённом питании.