## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

### ДКГ-АТ2503

Одновременное измерение дозы и мощности дозы гамма-излучения в широком диапазоне, ударопрочность (падение с высоты 1,5м), пылевлагозащищенность, устойчивость к электромагнитным воздействиям, постоянный самоконтроль детектора и разряда батарей, звуковая и светодиодная сигнализация, системное или автономное применение.

Микропроцессорный прямопоказывающий индивидуальный дозиметр. Совместно с устройством считывания (УС), подключаемым к ПЭВМ, обеспечивает создание системы автоматизированного контроля дозовых нагрузок на персонал.

Свойства:

одновременное измерение индивидуального эквивалента дозы и мощности индивидуального эквивалента дозы гамма-излучения;

самоконтроль детектора и разряда батарей;

звуковая и светодиодная сигнализация;

системное или автономное применение.

Комплект поставки:

Базовая поставка:

дозиметр;

руководство по эксплуатации;

элементы питания;

цепочка с зажимом;

пластиковые чехлы для облегчения дезактивации.

По заказу:

считывающее устройство;

программа обмена с компьютером.

Технические характеристики

| Детектор | газоразрядный счетчик СБМ-21 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения: |
| - дозы | 1 мкЗв ÷ 10 Зв |
| - мощности дозы: |
| - ДКС-АТ2503А | 0,1 мкЗв/ч ÷ 0,1 Зв/ч |
| - ДКГ-АТ2503 | 0,1 мкЗв/ч ÷ 0,5 Зв/ч |
| Диапазон энергий регистрируемого гамма-излучения | 0,05 ÷ 1,5 МэВ |
| Энергетическая зависимость чувствительности относительно Cs-137 | ± 30 % |
| Время непрерывной работы | не менее 24 ч |
| Звуковая и световая сигнализация: | - при превышении порогов по дозе; - при превышении порогов по мощности дозы; - при превышении пределов измерения; - при неисправности детектора; - при разряде батарей. |
| Число порогов сигнализации | 8 |
| Тип связи: |
| - дозиметра со считывателем | инфракрасный канал |
| - считывателя с ПЭВМ | интерфейс RS-232 |
| Рабочая температура: | минус 10 ÷ +40°С |
| Питание | 3 элемента СЦ-33,СЦ-33, SR-44, V357 |
| Время работы от одного комплекта батарей в нормальных условиях при мощности дозы до 1 мкЗв/ч | не менее 1000 ч |
| Габаритные размеры, масса | 85×46×16 мм, 70 г |