## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Дозиметр-радиометр ЭКО-1 (ДРГБ-01)

Отличается следующими основными характеристиками:

·  одновременное измерение мощности дозы и дозы (дозы оператора), значение накопленной дозы сохраняется при выключении прибора и при переводе его в другой режим работы, предусмотрен сброс пользователем значения накопленной ЭкД;

·  управление прибором осуществляется при помощи системы меню, текст которых выводится на дисплей;

·  режим “скользящего окна” позволяет значительно сократить время при поиске мелких пятен радиоактивного загрязнения;

·  подсветка дисплея;

·  память режимов - запоминание режима, в котором находился прибор перед выключением питания, после включения питания выбранный режим будет автоматически установлен;

·  речевое озвучивание результатов измерений МЭкД;

·  индикация единицы измерения;

·  индикация статистической погрешности в процессе измерения;

·  выбор порога звуковой сигнализации: 0,30; 0,60 или 2,0 мкЗв/ч;

·  выбор коэффициента вариации: не более 2, 5, 10 или 20%, при измерении до достижения заданного значения коэффициента вариации;

·  выбор вида отображения информации на дисплее: цифровой, аналоговый, графический;

·  выбор времени измерения МЭкД: 2, 10, 20 или 60 с, при измерении с фиксированным временем измерения

Габаритные размеры - 180х85х55 мм,
Масса прибора не более 450 г,
Электропитание от аккумуляторов типа НЛЦ-0,9 или от сети переменного тока 220В, частотой 50Гц.
Прибор обеспечивает сигнализацию о разряде аккумуляторов.
Рабочие условия эксплуатации

·  температура окружающего воздуха от -20 до +50 °С;

·  относительная влажность при температуре +25 °С, до 95%;

·  атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.