## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

### ФЛЮОРАД ДВГ-713-РФЛ

Прибор представляет собой комплекс, состоящий из:

- индивидуальных дозиметров ИД-13 накапливающего типа, выполненных на основе радиофотолюминесцентных (РФЛ), фосфатных стекол с уникальными свойствами;

- считывающего устройства;

- комплекта ЗИП.

Особенности прибора:

Достоверность: информация, накопленная в индивидуальном дозиметре ИД-13, не разрушается в процессе считывания (в отличие от других типов дозиметров), при необходимости обнуления производится отжиг.

Обладает: высокой термо- и вибростойкостью, ударопрочностью, негигроскопичен.

Экономичность: считывающее устройство просто в эксплуатации и не требует обслуживания персоналом высокой квалификации. Эксплуатация системы не требует применения дорогостоящих расходных материалов.

Комфорт: считывающее устройство ДВГ-713-РФ управляется микропроцессором и имеет энергонезависимую память на 3000 результатов измерений.

Связь с ПК: осуществляется по последовательному каналу RS-232. Программное обеспечение, установленное на ПК, позволяет управлять работой ДВГ-713-РФ , а также осуществлять обработку и накопление результатов измерений.

Принцип метода: Радиофотолюминесцентный

Процедура работы: 
Чувствительный элемент индивидуального дозиметра (детектор) выполнен из активированного серебром фосфатного стекла. В нем под действием ионизирующего излучения генерируются центры фотолюминесценции, число которых связано с дозой облучения. Доза измеряется по интенсивности фотолюминесценции детектора

Области применения: 
Индивидуальный дозиметрический контроль в обеспечении безопасности труда, экологии, здравоохранении и ветеринарии.Индивидуальный дозиметрический контроль персонала, работающего с источниками ионизирующих излучений:

машиностроительные, судостроительные и судоремонтные заводы;

химические комбинаты;

нефте- и газодобывающие предприятия;

Дозиметрический контроль на предприятиях ядерно-энергетического цикла:

атомные станции;

военные и гражданские суда c атомной силовой установкой/атомным вооружением;

предприятия, занимающиеся утилизацией и транспортировкой радиоактивных отходов.

На предприятиях, ведущих радиационно-опасные работы:

высотная авиация;

геологоразведочные партии;

рентгенорадиологические медицинские кабинеты;

подразделения МЧС (ГО и ЧС), АСФ;

таможенные и дорожные комитеты.