## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

ДОЗИМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЕЙ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ «ЛАДИН»

Лазерный дозиметр «ЛАДИН» служит для измерения параметров отражённого и рассеянного лазерного излучения с целью оценки степени опасности излучения для организма человека.

Лазерный дозиметр предназначен для служб санитарно-гигиенического надзора, охраны труда, для органов испытаний и сертификации предприятий, организаций и медицинских учреждений, разрабатывающих, выпускающих и эксплуатирующих лазерную технику.

Дозиметр позволяет производить измерение следующих параметров лазерного излучения:

- дозы излучения

- энергетической экспозиции от импульсного излучения

- облучённости от непрерывного излучения

- частоты импульсов излучения

- продолжительности излучения

Дозиметр состоит из следующих частей:

- блока преобразования и регистрации,

- фотоприёмных устройств

- ФПУ-1 (0,48-1,06 мкм),

- ФПУ-2 (1,15-1,54 мкм),

- ФПУ-3 (2,94-10,6 мкм)

- штатива.

Фотоприёмные устройства при проведении дозиметрического контроля устанавливаются на штативе.

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Стандарты норм ПДУ | Европейский (МЭК) | Российский (СНИП) |
| --- | --- | --- |
| Режим облучения | Разовый | Хронический |
| Режим работы лазеров | Импульсный | Непрерывный |
| Рабочие длины волн | 0,48; 0,53; 0,63; 0,67; 0,78; 0,85; 0,92; 0,98; 1,06; 1,15; 1,30; 1,54; 2,94; 3,39; 5,60; 10,6 |
| Диапазон измерения облучённости, Вт/см (мкм) | 10-6 - 10-2 (0,48 - 1,06); 10-5 - 10-1 (1,15 - 1,54); 10-3 - 1 (2,94 - 10,6) |
| Диапазон длительностей импульсов, сек (мкм) | 10-8 - 10-4 (0,48 - 1,54) |
| Максимальная частота повторения импульсов, Гц (мкм) | 200 (0,48-1,54); |
| Габаритные размеры, мм | 210 x 90 x 60 |
| Масса, кг |  |  |