## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

http://www.christmas-plus.ru

### РСМ 100 Дозиметр-радиометр

"Говорящий" РСМ 100 - интеллектуальный дозиметр-радиометр с речевым озвучиванием результатов измерения мощности дозы гамма-излучения и голосовой оценкой полученных результатов: "НОРМАЛЬНО" до 60 мкР/час;

"ВНИМАНИЕ" от 60 до 120 мкР/час;

"ОПАСНО" более 120 мкР/час.

Речевое озвучивание и оперативный голосовой анализ результатов измерения радиационной обстановки позволяют существенно повысить удобство применения RSM 100S, как населением, так и работниками различных служб. Дозиметр имеет дополнительный ждущий режим работы, при котором речевое озвучивание результатов измерений начинается только при мощностях дозы гамма-излучения выше порогового значения - 120 мкР/ч.

"Говорящий" дозиметр-радиометр RSM100S предназначен для измерения мощности дозы гамма-излучения, измерения плотности потока бета- излучения от загрязненных поверхностей, а также оценки проб, поиска источников ионизирующего излучения.

Прибор имеет два режима измерения: "гамма" и "бета".

RSM100S - прост в эксплуатации, имеет малые размеры и массу. Функциональные возможности прибора, широкий диапазон измеряемых величин отвечают самым современным требованиям.
Технические характеристики

* Диапазон измерения мощности эквивалентной дозы, мкЗв/ч (мкР/ч): 0,1-500 (10-50000)
* Диапазон энергий фотонов при измерении уровня мощности дозы, МэВ: 0,1-1,25
* Основная относительная погрешность измерения мощности дозы, %: ± 50
* Диапазон измерения плотности потока бета - излучения от загрязненных поверхностей по    стронцию-90, иттрию-90 или цезию-137, част/(с*см2): 0,3-500

* Нижний предел энергии регистрируемого бета - излучения, не ниже, МэВ: 0,156
* Продолжительность непрерывной работы от одного элемента типа "Крона", ч, не менее: 100

Условия эксплуатации:

* Температура: От 0 до +40 oС

* Давление: От 84 до 106,7 кПа

* Влажность: До 75% при 30oС

* Габаритные размеры, мм: 184х64х40

* Масса, г, не более: 300

* Энергетическая зависимость при измерении мощности дозы, %: ± 50