## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Индикатор радиоактивности РАДЭКС РД1503

Бытовой дозиметр

Счетчик-Гейгера

Индивидуальный дозиметр предназначен для оценки мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения населением в бытовых условиях (продукты питания, стройматериалы, почва и т.д.), а также может быть использован персоналом, работающим с источниками ионизирующих излучений. Кроме того, он позволяет обнаруживать загрязненность объектов бета-активными радионуклидами. Прибор подсчитывает количество гамма и бета - частиц с помощью счетчика Гейгера - Мюллера в течение 40 с и индицирует показания в мкЗв/час или мкР/час на жидкокристаллическом дисплее. Регистрация каждой частицы сопровождается звуковым сигналом, что позволяет реализовать режим "Поиск“. В приборе реализованы следующие функции: изменение размерности значений, изменение порогов срабатывания звуковой сигнализации, уточнение показаний по мере увеличения продолжительности замера, отключение звукового сигнала, включение подсветки дисплея.

Сообщения МЕНЮ могут быть реализованы на языке заказчика.

Бытовой дозиметр Radex Бытовой дозиметр - Радэкс

| Диапазон показаний мощности амбиентного эквивалента дозы | мкЗв/ч | от 0.05 до 9.99 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон показаний мощности экспозиционной дозы | мкР/ч | от 5 до 999 |
| Диапазон энергий гамма-излучения | МэВ | от 0,1 до 1,25 |
| Воспроизводимость показаний (при доверительной вероятности 0.95), где Р – мощность дозы в мкЗв/ч | % | 15+6/Р |
| Уровни звуковой сигнализации | мкЗв/ч | 0.30, 0.60, 1.20 |
|  | мкР/ч | 30, 60, 120 |
| Время наблюдения | с | 40 ± 0.5* |
| Индикация показаний | . | непрерывно |
| Элемент питания типа «ААА» | шт | один или два |
| Время непрерывной работы изделия, не менее | часов | 550** |
| Габаритные размеры высота х ширина х толщина, не более | мм | 105х60х26 |
| Масса изделия (без элементов питания), не более | кг | 0,09 |

* Увеличение количества наблюдений приводит к повышению достоверности показаний. 
** От двух элементов питания с ёмкостью 1350мАч, при уровне естественного фона не более 0,3 мкЗв/ч и заводских настройках изделия.