## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### РКГ-АТ1320, РКГ-АТ1320А, РКГ-АТ1320В

Высокочувствительные избирательные сцинтилляционные радиометры спектрометрического типа для измерения объемной и удельной активности 137Сs, определения удельной эффективной активности естественных радионуклидов 40К, 226Ra, 232Th в объектах окружающей среды.

Особенности:
• Интеллектуальный блок детектирования

спектрометрического типа (АЦП Уилкинсона, 512 каналов)
• Встроенная непрерывная автоматическая светодиодная стабилизация энергетической шкалы радиометра, контроль сохранности градуировки и автоподстройка при помощи контрольного радиоизотопного источника

• Хранение в памяти и автоматическое вычитание фона

• Метод обработки по «энергетическим окнам»

• Вывод спектрометрической информации на матричный ЖК-дисплей 128х64 с подсветкой

• Запись и хранение в памяти до 400 измеряемых спектров

• Специализированная панель управления

• Компьютерный интерфейс

•Возможность перекалибровки на другие радионуклиды и геометрии измерений

• Мгновенный радиационный контроль грибов и ягод в тарном ящике объемом 10 л за 20 секунд

Комплект поставки: блок детектирования, блок защиты, блок обработки информации, адаптер сетевой, руководство по эксплуатации, методика выполнения измерений, измерительные сосуды для каждой модификации прибора, уплотнитель проб, контрольная проба, программное обеспечение для работы со спектрами.

По дополнительному заказу: прибор может перекалибровываться на измерение других радионуклидов и геометрий измерения.