## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Прибор для измерения удельной электропроводности углеводородных жидкостей ЭЛ-4М

Прибор ЭЛ-4М предназначен для измерения удельной электропроводности углеводородных жидкостей (авиакеросинов, авиабензинов и др.). Конструктивно прибор выполнен в виде переносного блока с автономным питанием, предназначенным для использования во взрывобезопасных условиях как в помещениях, так и на открытом воздухе. Прибор сертифицирован как средство измерения и зарегистрирован в Госреестре под №32169-06.

Прибор ЭЛ-4М используется аэродромными службами снабжения горючим, на нефтеперерабатывающих заводах, на нефтебазах и других предприятиях. Измерение производится путем погружения измерительного электрода в контролируемую жидкость.

Выпускается три модификации прибора на диапазоны измерения:

- от 200 до 10000 пСм/м (контроль промывочных жидкостей),

- от 20 до 1000 пСм/м (контроль авиакеросинов, авиабензинов),

- от 4 до 100 пСм/м (применяется в производстве ингибиторов коррозии)

Предел допускаемой приведенной погрешности прибора при температуре +20 оС составляет:

- 2% для диапазонов от 200 до 10000 и от 20 до 1000 пСм/м

-4% для диапазона от 4 до 100 пСм/м.

В комплект поставки входит: электронный блок, измерительный электрод, футляр.