## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Переносной прибор контроля пробивного напряжения КПН-901

Предназначен для оперативного контроля величины пробивного напряжения электроизоляционных масел.

Применяется на предприятиях энергетического комплекса, газо- и нефтепереработки,

железнодорожного транспорта, на предприятиях других отраслей промышленности.

- экспресс-контроль в месте эксплуатации электрического оборудования;

- возможность работы в пробе и квазипотоке в процессе очистки масла;

- контроль динамики очистки масла;

- небольшой вес и габариты;

- небольшой расход масла.

КПН позволяет:

диагностировать состояние масла в трансформаторах, выключателях;

контролировать пробивное напряжение в процессе очистки в системах удаления из масла воды и механических примесей;

оценивать состояние моторных масел.

КПН исключает:

необходимость в специальном оборудованном по требованиям безопасности помещении для испытаний;

высокую квалификацию по безопасности персонала.

Соответствие стандартам подтверждается

Сертификатом РФ № РОСС RU АЮ 17 Н 18497;

Санитарно-эпидемиологическим заключением № 64.01.02.115.П.000921.12.02;

Заключением "ОРГРЭС", утвержденным РАО "ЕЭС России";

Аттестатом на тип средства испытания СЦСМ и С.

# Технические характеристики

| Пробивное напряжение, измеряемое по шкале прибора, кВ | 10...90 |
| --- | --- |
| Величина межэлектродного зазора | 0.25 |
| Объем порции масла, см3 | 40 |
| Напряженность электрического поля в зазоре при максимальном пробивном напряжении, МВ/м | 36 |
| Сходимость результатов контроля, % | 20 |
| Время подготовки и контроля одной пробы масла, мин, не более | 5 |
| Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением, В | 220 |
| Габаритные размеры, мм | 300х140х190 |
| Масса, кг | 4.5 |