## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

Гамма-Бета-1С

НАЗНАЧЕНИЕ
Измерение удельной активности гамма- и бета- излучающих радионуклидов

ПРИМЕНЕНИЕ

Лаборатории радиационного дозиметрического контроля (ЛРДК): измерение счетных образцов (фильтры, мазки) с последующей идентификацией радионуклидного состава, расчетом суммарной объемной активности аэрозолей в воздухе рабочих помещений АЭС и парциальных вкладов радионуклидов в суммарную объемную активность аэрозолей, а также определения плотности потока бета- частиц.
Информация, полученная с использованием спектрометра "Гамма-Бета-1С", сохраняется в базе данных и может использоваться для расчета дозовых нагрузок на персонал при выполнении регламентных работ на АЭС в целях повышения радиационной безопасности

Радиохимические лаборатории (РХЛ) для проведения радиохимического контроля водных технологических сред АЭС в части:
- измерения суммарной объемной активности бета- излучающих радионуклидов
- измерения суммарной объемной активности радионуклидов йода
- измерения объемной активности реперных радионуклидов (экспрессный хромато- графический радиохимический анализ)

Лаборатории служб внешней дозиметрии АЭС и промышленных предприятий при контроле окружающей среды, лаборатории санэпидемнадзора

СОСТАВ

Блок детектирования БДС-Б на основе пластического сцинтиллятора со встроенным усилителем, высоковольтным источником питания и автономной системой стабилизации по реперному пику светодиода (используется пластический сцинтиллятор размером 70х7мм)

Блок детектирования cцинтилляционный БДС-Г на основе монокристалла NaI(Tl)63х63мм cо встроенным усилителем, высоковольтным преобразователем напряжения, системой стабилизации по реперному пику светодиода и термокомпенсацией характеристики преобразования

Спектрометрический амплитудно-цифровой преобразователь АЦП-1К-В2 с буферной памятью и таймерами "живого"/реального времени, в конструктиве IBM PC с интерфейсной шиной PCI

Свинцовые экран-защиты "Экран-1СГ" и "Экран-1СБ"

Персональный компьютер типа IBM PC с принтером

Прикладное программное обеспечение в среде Windows (устанавливается один из двух пакетов, в зависимости от целевого назначения спектрометра): 
- "LSRM", реализующее методику выполнения измерений (МВИ), свидетельство №746/04 (см. стр.10 данного каталога)
- "GAMBIT", реализующее методики выполнения измерений (МВИ), свидетельства №863/03, №864/03, №865/03, №148/04 (см. стр.12,13,14,15 данного каталога)

ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ФУНКЦИИ

Измерение спектров с экспозициями по "живому" и реальному времени

Калибровка по энергии, форме пика, по эффективности регистрации и по   чувствительности в энергетических окнах

Накопление и обработка спектров, включая идентификацию радионуклидов, в автоматическом режиме и сохранение спектров и результатов их обработки на любых носителях информации

Визуализация спектров и результатов обработки на экране монитора

Вывод результатов обработки и спектра на принтер

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Гамма-1С | Бета-1С |
| --- | --- | --- |
| Диапазон регистрируемых энергий, МэВ | 0,05 – 3 | 0,1– 3 |
| Относительное энергетическое разрешение по пику, %, не более | 8 (для 661 кэВ 137Cs) | 15 (для 624 кэВ 137Cs) |
| Число каналов | 1024 |
| Максимальная входная статистическая загрузка, имп/с | 50000 |
| Интегральная нелинейность, %, не более | ±1 |
| Временная нестабильность, %, не более | 1 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 10 до 35 |
| Потребляемая мощность (от сети 220 В, 50 Гц), Bт | 250 |
| Минимально измеряемая активность | согласно МВИ |

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Программный комплекс LSRM2000DB

СЕРТИФИКАТЫ

Прибор Гамма-1С зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №15294-96 от 14.03.2002 г.

Прибор Бета-1С зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под   №15292-96 от 14.03.2002 г.