## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

ИК Фурье-спектрометр "ИнфраЛЮМ® ФТ-02" имеет оригинальную конструкцию интерферометра.

Он выполнен не на плоских зеркалах, как во всех других Фурье-спектрометрах, а на сферических зеркалах, что на несколько порядков снижает требования к точности положения оптических элементов. На практике это приводит к тому, что заводская юстировка прибора сохраняется многие годы, и пропадает необходимость в обслуживании прибора высококвалифицированным специалистом-оптиком.

Достоинства прибора:

надежность работы за счет оригинальной конструкции интерферометра, снижающей требования к точности положения оптических элементов;

возможность реализации традиционных и стандартизованных методов спектрального анализа;

сравнение результатов со спектрами известных соединений при помощи библиотеки спектров, поставляемых в комплекте с программным обеспечением;

простота эксплуатации и широкие возможности для обработки спектров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Отклонение линии 100% пропускания от номинального значения на частоте 1000 см-1 (среднее по интервалу ± 50 см-1) | 0,20% |
| --- | --- |
| Отклонение линии 100% пропускания от номинального значения на частоте 2100 см-1 (среднее по интервалу ± 50 см-1) | 0,20% |
| Отклонение линии 100% пропускания от номинального значения на частоте 4500 см-1 (среднее по интервалу ± 50 см-1) | 0,40% |
| Отклонение линии 100% пропускания от номинального значения на частоте 550 см-1 (среднее по интервалу ± 50 см-1) | 0,20% |
| Предел допускаемого значения абсолютной погрешности измерений волновых чисел | 0,02 см-1 |
| Разрешение | 0,5-1; 2; 4; 8; 16 см-1 |
| Спектральный диапазон | 400-7500 см-1 |
| Стандартное время измерения спектра | 60 с |
| Уровень положительного и отрицательного псевдорассеянного света, вызванный нелинейностью фотоприемной системы | 0,25% |
| Уровень шумов линии 100% пропускания на частоте 1000 см-1, определяемый в интервале ± 50 см-1 | 0,05% |
| Уровень шумов линии 100% пропускания на частоте 2100 см-1, определяемый в интервале ± 50 см-1 | 0,07% |
| Уровень шумов линии 100% пропускания на частоте 4500 см-1, определяемый в интервале ± 50 см-1 | 0,30% |
| Уровень шумов линии 100% пропускания на частоте 550 см-1, определяемый в интервале ± 50 см-1 | 0,30% |
| Габариты | 580х515х295 мм |
| Масса | 37 кг |
| Питание | 220 В |
| Потребляемая мощность | 80 Вт |
| Частота тока | 50 Гц |

Благодаря универсальности "ИнфраЛЮМ ФТ-02" применяется для решения различных аналитических задач:

Газовый анализ:

экологический контроль атмосферного воздуха;

контроль воздуха рабочей зоны и выбросов промышленных предприятий;

определение состава природного газа и продукции газовой промышленности;

определение состава газов в химической и нефтехимической промышленности;

контроль токсичных газов в полупроводниковом производстве;

контроль следов примесей в газах медицинского назначения.

В этом случае достоинствами прибора являются:

универсальность и селективность. 
Благодаря универсальности ИК спектров веществ и использования широкого спектрального диапазона можно проводить идентификацию и измерение концентраций большого количества различных газообразных веществ, например, окислы углерода, азота, серы, аммиак, метан, сероводород, пары органических растворителей, CДЯВ;

многокомпонентный анализ. 
Специальная математическая обработка спектров позволяет за одно измерение идентифицировать составляющие сложной смеси веществ, и раздельно определять их содержание, даже если концентрации компонент различаются на 2-3 порядка;

высокая чувствительность. 
Применение многопроходной газовой кюветы в сочетании с высоким отношением сигнал/шум фурье-спектрометра позволяет регистрировать примеси на уровне 0.1-1 ppm;

большой динамический диапазон. 
Варьируя длину оптического пути газовой кюветы можно регистрировать компоненты газовой смеси в диапазоне концентраций 10-4 до 100%;

автоматизация измерений. 
Высокое быстродействие фурье-спектрометра позволяет получать данные о составе газа с периодичностью 30-60 с. Благодаря наличию компьютера измерения проводятся автоматически, а полученные данные могут непрерывно передаваться а АСУ для управления технологическим процессом.

Фармацевтика и парфюмерная промышленность:

определение подлинности лекарственных препаратов по ИК-стандартам;

контроль качества лекарственных препаратов по ИК-стандартам;

контроль органического сырья.

Достоинства прибора:

возможность экспресс-определения качества продукции;

возможность быстрой идентификации продукции;

значительная часть образцов может анализироваться без предварительной подготовки;

Нефтехимия:

идентификация неизвестного вещества;

определение чистоты сырья;

определение фракционного состава;

групповой и структурно-групповой состав;

показатель ароматизированности;

определение бензола в бензине;

содержание бензола в бензине определяется по интенсивности поглощения на частоте 680 см-1;

определение масла в жидком аммиаке;

определение степени отработанности масла;

определение октанового числа;

контроль состава полимерных пленок и покрытий.

Достоинства прибора:

возможность экспресс-определения качества продукции;

возможность быстрой идентификации продукции;

значительная часть образцов может анализироваться без предварительной подготовки.

Экологический и санитарный контроль:

определение содержания нефтепродуктов в воде;

идентификация источника загрязнения воды нефтепродуктами;

определение присутствия озоноразрушающих веществ.

Криминалистика:

идентификация примесей и следовых количеств веществ;

Достоинства прибора:

экспресс анализ состава и свойств;

идентификация веществ;

определение подлинности веществ.