## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Эмиссионный спектрометр LS-1000

Многоканальный эмиссионный спектрометр LS-1000 для анализа черных и цветных металлов и сплавов. Спектральный диапазон 170-420 нм (с решеткой 2400 штр/мм) или 170-520нм (с решеткой 1800 штр/мм). Спектрометр LS-1000 имеет 48 аналитических каналов. Спектрометр обеспечивает выполнение норм точности в соответствии с ГОСТ 18895-97 и методическими указаниями МУ МО 14-1-61-80.

Составные части прибора имеют следующие особенности:

Полихроматор – с установкой оптических элементов, на общей платформе, повышающей температурную стабильность его настройки. Шаговый привод входной щели обеспечивает автоматическое профилирование спектра для оптимальной настройки полихроматора. Выходные щели выполненные в виде щелевой маски упрощают настройку полихроматора на другие аналитические программы.

Источник излучения – низковольтный CLR – разряд в атмосфере аргона, возбуждаемый генератором SPARK-400. При уменьшении габаритов и массы генератор SPARK-400 превосходит CLR – генератор ИВС-6, обеспечивая анализ как черных, так и цветных сплавов.

Управление всеми параметрами генератора от компьютера обеспечивает:

выбор оптимальных параметров разрядного контура и частоты импульсов;

переключение режимов разряда в ходе одной экспозиции;

дополнительное обострение переднего фронта разрядного импульса;

обрезание заднего фронта разрядного импульса.

Система регистрации КМС-2, использующая оригинальный метод измерения сигнала, обеспечивает управление узлами спектрометра, его проверку, измерение аналитических сигналов. Система обеспечивает широкий динамический диапазон (до 6 порядков) и временную селекцию сигнала ФЭУ.

Программа управления и обработки данных QUANT 1 обеспечивает:

возможность работы с несколькими линиями сравнения;

различные времена обжига и экспозиции для различных элементов;

учет разбавления основы;

сохранение результатов анализа;

определение марки материала по результатам анализа;

Технические характеристики спектрометра LS-1000 :

Конструкторское исполнение:

- для черных металлов – герметичное, с продувкой аргоном или азотом

- для цветных металлов – не герметичное, с заполнением воздухом.

Спектральный диапазон, нм

- для черных металлов 178-420

- для цветных металлов 190- 550

- для щелочных металлов (Na, K, Li) возможна установка дополнительных выходных щелей

Диапазон измерения концентраций 0,0001 % до десятков %

Время измерения,с 10-40

Габариты спектрометра,мм 1800*550*760

Масса спектрометра,кг 350

Относительная погрешность, % 0,5-5

Максимальное число выходных щелей,шт 120

Максимальное число каналов,шт 48

Размещение спектрометра – настольное или напольное.