## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

Последовательный атомно-абсорбционный спектрометр SpectrAA-220FS

4-х ламповый последовательный атомно-абсорбционный спектрометр SpectrAA-220FS (Fast Sequential) предназначен для проведения быстрого анализа большого количества проб с определением многих элементов в автоматическом режиме.

Как и другие спектрометры этой серии двухлучевой SpectrAA-220FS имеет фиксированные гнезда для ламп и систему выбора ламп на базе зеркального переключателя. Прибор может работать в режиме пламенной эмиссии с настройкой по длинам волн, интенсивности эмиссии, высоте пламени и т.д., а также имеют возможность сканирования оптического диапазона. В спектрометре SpectrAA-220FS установлен автоматически настраиваемый 25-ти сантиметровый монохроматор и быстрый (2 мсек) дейтериевый корректор фона.

Особенности Атомно-Абсорбционного Спектрометра SpectrAA-220FS: 
SpectrAA-220FS измеряет все доступные элементы в одной пробе перед переходом к следующей. При этом определение 10-12 элементов в пробе проводится быстрее, чем с помощью последовательного ИСП-спектрометра. 
Контроль горючих газов имеет 8-ми стадийную систему блокировки, что в сочетании с блоком-смесителем Хаммера обеспечивает программно-управляемую безопасную работу с любыми газовыми смесями. Для работы в агрессивной атмосфере, например в «горячих» цехах, предусмотрена система изоляции и продувки всех оптических компонентов воздухом или инертным газом. 
SpectrAA-220FS может работать с системой ввода пробы SIPS, автосэмплером SPS-5, универсальной системой атомизации пробы Марк7 и другими дополнительными принадлежностями. 
Управление - с компьютера, программное обеспечение SpectrAA Win в среде Windows. Дополнительно программное обеспечение, оптимизирующее прибор для работы в многоэлементном режиме (подбор длин волн, газовых потоков и последовательности анализируемых элементов).

Технические характеристики:

| Параметры | SpectrAA-220FS |
| --- | --- |
| Диапазон длин волн, нм | 185-900 |
| Диапазон коррекции фона (в моделях Z - Зеемановская, в остальных - модулированной дейтериевой лампой) | 0 - 2.3 А 185-425 нм скважность 0.2 мсек |
| Тип монохроматора | Черни-Тэрнера, автоматический 250 мм, голографическая решетка 1200 линий/мм |
| Оптическая схема | двухлучевая |
| Ширина щели, нм | 0.2; 0.5; 1.0; 0.5 с редуцированной высотой (R) |
| Система установки ламп | 4 фиксированных гнезда с автоматическим выбором |
| Распылитель | юстируемый |
| Блок контроля газов | Программируемый (блок Хаммера) |
| Система безопасности | отдельные кнопки поджига и выключения пламени, 8-стадийная система блокировки |
| Чувствительность | > 0.75 A с точностью < 0.5% RSD (время интегрирования 5 с, 10 повторностей) для 5 мг/л раствора меди |
| Система обработки данных | Внешний компьютерный контроль с программным обеспечением в среде Windows. |
| Потребляемая мощность | 170 Вт |