## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

## Атомно-абсорбционный спектрометр "Спираль-17"

Спектрофотометр СПИРАЛЬ-17 предназначен для определения концентрации токсичных металлов в питьевой, природных и сточных водах, пищевых продуктах, почве, воздухе, растениях и других объектах.
Новая модель спектрофотометра с вольфрамовым спиральным атомизатором отличается от первого серийного прибора СПИРАЛЬ-14, нашедшего применение в более чем 80 лабораториях Госсанэпиднадзора, водоканалов, охраны окружающей среды, промышленных предприятий и институтов, улучшенными аналитическими и эксплуатационными характеристиками, повышенной надежностью в работе.

Основные преимущества спектрофотометра СПИРАЛЬ-17:

- спиральный вольфрамовый атомизатор, имеющий чувствительность на уровне графитового, длительный срок службы, малое энергопотребление и отсутствие водяного охлаждения;

- полная автоматизация процесса анализа, обработка результатов измерений и управление работой прибора от ПЭВМ типа IBM PC;

-  отсутствие горючих газов, большая в 100-1000 раз чувствительность определения большинства элементов в сравнении с пламенными атомно-абсорбционными спектрофотометрами;

-  возможность определения широкого круга элементов на уровне предельно-допустимых концентраций ( ПДК ) и ниже;

-  меньшая стоимость прибора в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами.

Основные параметры и характеристики спектрофотометра

Спектральный диапазон, нм от 200 до 600

Диапазон измерения оптической плотности, Б 0-1,5

Корректор неселективного поглощения дейтериевый

Объем отбираемой пробы, мкл 6

Время измерительного цикла, с 60-90

Расход защитного газа (аргон), л/мин 0,5-1

Среднее число рабочих циклов атомизатора, шт 1500

Потребляемая мощность, В*А не более 300

Масса, кг не более 50

Габаритные размеры, мм, не более 680x350x610

Прибор изготавливается совместно с государственным предприятием.

Высокие аналитические и технические характеристики (см. таблицу) и существенно меньшая стоимость прибора по сравнению со спектрофотометрами с графитовой печью позволяют рекомендовать его для использования, прежде всего, в экологическом контроле окружающей среды, при анализе пищевых продуктов, в медицине.

В комплект поставки методик выполнения измерений для спектрофотометра "Спираль-17" входит дискета с соответствующим пакетом, обеспечивающим проведение измерений на спектрофотометре согласно инструкции на данную МВИ.

Все программы снабжены контекстной системой справки, позволяющей в любой момент получить инструкции по дальнейшим действиям в зависимости от текущего состояния спектрофотометра. Выбирая пункты меню программы, пользователь может задать определяемый химический элемент, установить режимы работы спектрофотометра, провести настройку монохроматора на длину волны (аналитическую линию) выбранного элемента, произвести градуировку спектрофотометра с построением градуировочного графика, а затем измерения концентрации искомого элемента в пробах. Программа выполнена таким образом, что стандартная последовательность действий (выбор элемента - настройка монохроматора - градуировка - измерение концентрации) задается принудительно, то есть после завершения очередной операции запрашивается подтверждение на переход к следующей. В то же время любую из них можно запустить из меню.

Программное обеспечение прибора позволяет также следить за состоянием атомизатора по изменению его омического сопротивления в процессе эксплуатации и количеству проведенных измерений с данным атомизатором, определять наличие жидкости на спирали и не допускать нагрева атомизатора без предварительного испарения раствора. В сочетании с контролем расхода аргона, автоматической предварительной продувкой газовой магистрали перед каждым новым включением прибора это обеспечило значительное увеличение срока службы атомизатора.

В спектрофотометре "СПИРАЛЬ-17" имеется возможность измерения температуры спирали на всех стадиях ее нагрева, что существенно облегчает разработку методик анализа и служит объективным параметром контроля и исследования процессов атомизации и пиролиза проб. Все ранее разработанные для "СПИРАЛЬ-14" и аттестованные в Госстандарте методики анализа питьевых и природных вод, муки и хлебобулочных продуктов, вино-водочных изделий адаптированы применительно к режимам работы спектрофотометра "СПИРАЛЬ-17". В настоящее время ведутся работы по расширению круга определяемых элементов в питьевой воде, сточных водах, пищевых продуктах.

Спектрофотометр СПИРАЛЬ-17 внесен в Госреестр средств измерений под № 16551-97, имеет сертификат № 2973 и допущен к применению в Российской Федерации.

Для более эффективного использования прибора разработаны, аттестованы в Госстандарте и поставляются потребителям методики определения Ag,Al,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,Pb,Zn в питьевой и природной воде; Al,Cd,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,Pb,Sn,Zn в сточных водах; Al,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Ni,Pb,Zn в воздухе рабочей зоны и промвыбросах; Au в горных породах; Cd,Cu,Pb,Zn в зерне, муке и хлебобулочных изделиях; Cd,Cu,Fe,Pb,Zn в пищевом спирте, водке и вине; По заявкам потребителей разрабатываются с аттестацией в Госстандарте, методики анализа других, интересующих заказчиков объектов.

Изготовитель обеспечивает проведение пуско-наладочных работ, гарантийное и сервисное обслуживание, обучение и консультации, поставку расходуемых материалов.

Пределы обнаружения и ПДК в питьевой воде для некоторых элементов ( в мг/л)

| Элемент | Предел обнаружения | ПДК | Элемент | Предел обнвружения | ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ag | 0,0001 | 0,05 | Ag | 0,0001 | 1,0 |
| Al | 0,0003 | 0,5 | Al | 0,0004 | 0,3 |
| Bi | 0,001 | 0,1 | Bi | 0,00005 | 0,1 |
| Cd | 0,0001 | 0,001 | Cd | 0,0005 | 0,1 |
| Co | 0,0005 | 0,1 | Co | 0,0002 | 0,03 |
| Cr | 0,0005 | 0,05 | Cr | 0,0003 | 5,0 |