## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Радиометр - дозиметр портативный

### интеллектуальный "МКС - 09"

Прибор предназначен для индивидуального контроля дозовых нагрузок на руки или все тело оператора.

Радиометр-дозиметр предназначен для измерения мощности индивидуального эквивалента дозы и индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения, сигнализации о достижении установленных пороговых значений по мощности дозы и дозе, измерения удельной активности проб по фотонному излучению, измерения плотности потока бета-частиц и индикации плотности потока альфа-частиц.

Технические данные

| Тип детектора | счётчик "Бета-1" |
| --- | --- |
| Диапазон измерения мощности индивидуального эквивалента дозы фотонного излучения, мкЗв/ч | 0,05 - 10 3 |
| Диапазон измерения дозы фотонного излучения, мкЗв | 0,01 - 10 5 |
| Основная относительная погрешность измерения мощности дозы и дозы, % | ±25 |
| Энергетическая зависимость чувствительности при энергии фотонов от 0,05 до 1,25 МэВ, % | ±30 |
| Пороги сигнализации по мощности дозы, мкЗв/ч | от 1 до 990 через 1 |
| Пороги сигнализации по дозе, мЗв | от 0,01 до 10 через 0,01 |
| Погрешность установки порогов, % | ±25 |
| Диапазон измерения удельной активности по фотонному излучению, кБк/кг | 1 - 10 5 |
| Погрешность измерения (по 137 Cs), % | ±30 |
| Диапазон измерения плотности потока бета-частиц,с энергией свыше 150 кэВ от загрязненных поверхностей (по 90 Sr + 90 Y), част/ мин*см 2 | 0,5 - 5*10 4 |
| Погрешность измерения(по 90 Sr + 90 Y), % | ±30 |
| Диапазон индикации потока альфа-излучения с энергией свыше 2,5 МэВ, част/мин*см 2 | 0,5 - 5*10 4 |
| Время смены показаний в режиме интенсиметра, с | 1 |
| Индикация превышения порогов | звуковая |
| Информация о разряде батареи | по цифровому табло |
| Питание | батарея типа "Крона" |
| Время непрерывной работы, ч, не менее | 80 |
| Диапазон рабочих температур, o С | минус 20 - +40 |
| Влажность при температуре 30 o С , %, | до 90 |
| Габаритные размеры, мм | 140x77x34 |
| Масса, г, не более | 280 |
| Отображение результатов измерений осуществляется с помощью матричного жидкокристаллического дисплея. |