## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

### Дозиметр-радиометр альфа- бета- гамма- излучения МКС-1117 (EL-1117) – носимый

Дозиметр-радиометр альфа- бета- гамма- излучения МКС-1117 (EL-1117) - носимый предназначен для измерения мощности амбиентной эквивалентной дозы Н(10), мощности экспозиционной дозы, мощности поглощенной дозы гамма-излучения в воздухе, загрязненности поверхностей радиоактивными веществами.

Состав: блоки детектирования альфа-, бета-, гамма- излучения; блок обработки информации; блок питания и зарядки; коллиматор; контрольный гамма-источник; удлинительная штанга для блоков детектирования.

## Техническая характеристика

| Энергетический диапазон, МэВ: - гамма-излучения - бета-излучения - альфа-излучения | 0,04-3 0,225-3,5 4-7 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения мощности дозы: - экспозиционной, мкР/ч - амбиентной эквивалентной, мкЗв/ч - поглощенной, мкГр/ч | 2,5-99990 0,025-999,9 0,025-999,9 |
| Диапазон измерения плотности потока с поверхности,мин-1×см-2: - бета-частиц - альфа-частиц | 1-99990 0,1-99990 |
| Основная отн. погрешность измерения, %: - мощности дозы - плотности потока: -в первой декаде диапазона -в последующих декадах | ± 15 ± 50 ± 20 |
| Диапазон измерения активности с поверхности, Бк/см2, загрязненной - 90Sr+90Y (по 90Sr) - 239Pu | 0,050-9999 0,003-3000 |
| Питание, В: - сеть - блок аккумуляторов - бортовая сеть | 220 (50Гц) 6 12 |
| Температурный диапазон, °С | -40...+40 |
| Габариты, мм: - блока детектирования гамма-излучения - блока детектирования бета-излучения - блока детектирования альфа-излучения - блока обработки информации - блока питания и зарядки аккумуляторов - свинцового коллиматора | Ø54х281 Ø80х295 Ø80х295 200х210х90 100х60х64 Ø61х112 | Масса, кг: 0,6 0,7 0,7 1,9 0,4 0,9 |