## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

СПЕКТРОСКАН-LF - спектрометр рентгенофлуорисцентный кристалл-дифракционный сканирующий.

Назначение: определение содержания химических элементов в различных веществах; экологический контроль окружающей среды.

| Наименование параметра | СПЕКТРОСКАН-LF спектрометр рентгенофлуорисцентный кристалл-дифракционный сканирующий |
| --- | --- |
| Диапазон атомных номеров определяемых элементов | 20…94 (Ca…Pu) |
| Контролируемая среда | химические элементы, находящиеся в твердом, порошкообразном, растворенном состояниях; нанесенные на поверхности и осажденные на фильтрах |
| Форма представления информации | интерфейс RS232; ЭВМ |
| Пределы измерения | 1…20ppm; (3L…100%) |
| Технические характеристики | рентгенооптическая схема - по Иогансону; мощность рентгеновской трубки - 4Вт; энергетическое разрешение на линии FeKa - 14…20миллиангстрем (45…65эВ); материал анода - Mo (Ag, Cu); радиационная безопасность - нет превышения дозы над фоном |
| Питание, потребляемая мощность | 220В, 50Гц; 100Вт |
| Исполнение | общепромышленное |
| Состав | спектрометр |
| Габаритные размеры, мм | 210х390х430 |
| Масса, кг | 25 |
| ГОСТ, ТУ | ТУ 4276-001-23042550-94 |
| № ГОСРЕЕСТРА, сертификата | 13422-92 |