## ЗАО НПО «КРИСМАС-Центр»

(	109316, РОССИЯ, Москва,

Остаповский проезд, д. 13, стр. 1, офис 102

(	т./ф. (495) 795-24-98 (многоканальный)

E-mail: info@ccenter.msk.ru

http://www.ccenter.msk.ru

СПЕКТРОМЕТР рентгеновский кристалл дифракционный

«СПЕКТРОСКАН МАКС-GF1E» спектрометр рентгеновский кристалл дифракционный. Спектрометр предназначен для определения содержания химических элементов в различных веществах, находящихся в твердом, порошкообразном или растворенном состояниях, а также нанесенных на поверхности и осажденных на фильтры. Спектрометр может применяться в различных отраслях для анализа элементного состава вещества, а также для экологического контроля окружающей среды. Технические характеристики Диапазон определяемых элементов от 20Ca до 94Pu + дополнительно один любой элемент из диапазона от 12Mg до 19K Пределы обнаружения, L для лёгкой матрицы от 1 до 20 ppm (для Ca и элементов от 42Mo до 51Sb порядка 500 ppm) Диапазон определяемых содержаний от 3L до 100% Способ выделения линий спектра для лёгких элементов - дифракция на кристалле пропорциональные счётчики с селективными рентгеновскими фильтрами Рентгенооптическая схема по Иоганссону Энергетическое разрешение на линии FeKa 14–20 миллиангстрем (45–65 эВ) Напряжение на аноде рентгеновской трубки - (max) 40 кВ Мощность рентгеновской трубки - (max) 4 Вт Материал анода рентгеновской трубки Mo (Ag, Cu) Кристалл фтористый литий LiF (200) (220), графит Радиационная безопасность освобождён от регламентации по радиационному фактору Интерфейс с ЭВМ RS-232 Габаритные размеры и масса: 240´410´475 мм, до 28 кг Потребляемая мощность от сети 220 В не более 100 В В комплект поставки прибора входит метрологическая аттестация, программное обеспечение для качественного и количественного анализа и необходимые принадлежности. Дополнительно могут поставляться: программное обеспечение; аттестованные методики выполнения измерений; автоматический концентратор для подготовки водных проб; портативная мельница для истирания порошковых проб; IBM-совместимый персональный компьютер с принтером; устройство бесперебойного питания для спектрометра и компьютера.